Příkazy CISCO IOS

# Úvod
Cisco IOS (původně Internetwork Operating System) je operační systém používaný na směrovačích a přepínačích firmy Cisco Systems.
Tento materiál postupně zpracovávám v rámci studia CISCO CCNA pro mé budoucí použití jako příručka. Zpřístupňuji jej však i pro ostatní zájemce.
Použil jsem internetové zdroje, které jsou uvedené jako prameny na konci a výpisky z hodin CCNA a curriculli.
# Vysvětlivky
## Závorky v příkazech
### Lomené závorky < a >
Povinný/povinné příkaz(y). Musí byt zapsán jeden z uvedených příkazů nebo parametrů.
### Složené závorky { a }
Nepovinný/nepovinné příkazy. Příkazy nebo hodnoty, které se mohou zapsat a tím doplnit funkcionalitu.
## Styl příkazů
### Tučné příkazy (hned pod nadpisem)
Syntaxe příkazů. Viz:
ukázkový text
### Příkazy (netučné)
Ukázka příkazů. Viz:
ukázkový text
## Znaky a závorky v nadpisech
### Hranaté závorky [ a ]
Zkrácený příkaz. „Alternativa“ příkazu ve zkrácené podobě.
### Pajpa | a zarovnání vpravo
Alternativní nadpis příkazu.
# Přehled módů
Základní módy a příkazy, kterými lze mezi těmito módy přecházet:
# Klávesové zkratky
Šipka nahoru (↑) nebo Ctrl+P - zobrazí předchozí příkaz
Šipka dolů (↓) nebo Ctrl+N - zobrazí následující příkaz
Šipka doprava (→) nebo Ctrl+F - posun o jeden znak vpřed
Šipka doleva (←) nebo Ctrl+B - posun o jeden znak zpět
Tab - automatické doplnění příkazu
? - zobrazí nabídku dostupných příkazů (podle doposud napsaných znaků)
Ctrl+C – vstup do privilegovaného módu odkudkoliv (vyjma uživatelského módu).
příkaz „do“ se dá použit před příkazem které jsou použitelné v privilegovaném módu, ale přitom se můžeme nacházet například v konfiguračním módu. Spuštěním příkazu za pomoci „do“ stále zůstaneme v aktuálním módu. Např:
(config)# do ping 192.168.1.1
Příkaz „no“ před příkazy zruší daný příkaz. Viz ukázka zrušení ip adresy:
#no ip address
Všechny příkazy se dají téměř libovolně zkracovat až na tvar, který musí byt pro IOS zřejmý.
Příklad:
Následující příkazy:
>enable
#config terminal
(config)#interface fastEthernet 0/0
(config-if)#description goR2
(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
(config-if)#no shutdown
Lze následně zkrátit:
>en
#conf t
(config)#int fa0/0
(config-if)#des goR2
(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.252
(config-if)#no sh
Existuje ještě drobné zkrácení příkazu config terminal pro vstup do konfiguračního módu napsáním:
#conf
a následně dvojité stisknutí enteru.
V této příručce se budou používat plné názvy příkazu, ale pokud bude nějaký dlouhý příkaz tak se uvede v hranatých závorkách „[]“ (v nadpisu), která zkratka se běžně používá. V běžném provozu se však používají zkrácené příkazy, protože při konfiguraci ušetří čas.

# Uživatelský mód (User Mode)
Mód, ve kterém se nacházíte po navázání relace s routerem/switchem. Neumožňuje měnit konfiguraci.
## > enable
Vstup do privilegovaného módu.
## > ping
> ping <ip adresa>
>ping 192.168.1.1
Příkaz ping zjišťuje dostupnost cíle pomocí protokolu ICMP.
## > traceroute
> traceroute <ip adresa>
>traceroute 192.168.1.1
Trasování cesty k cíli pomocí protokolu ICMP
## > exit
Ukonči relaci
## > logout
Ukonči relaci
## > show [sh]
Příkaz zobrazí nejrůznější informace
### > show flash
Příkaz zobrazí informace o vnitřní paměti FLASH.
### > show ip interface
> show ip interface {rozhraní}
>show ip interface seriál1/0
Příkaz zobrazí informace o fyzických rozhraních , na kterých je nakonfigurována IP adresa.
### > show ip route
> show ip route {příkaz}
Příkaz zobrazí routovací tabulku.
Příkazy:
ip adresa sítě
#show ip router 192.168.1.0
- bgp: ...
- connected: ...
- eigrp: výpis routovací tabulky protokolu EIGRP
- ospf: výpis routovací tabulky protokolu OSPF
- rip: výpis routovací tabulky protokolu RIP
- static: výpis statické routovací tabulky
### > show version
Příkaz zobrazí informace o hardwaru, IOS, rozhraních, paměti a konfiguračním registru.
### > show clock
Příkaz zobrazí nastavený datum a čas.
### > show history
Příkaz zobrazí seznam naposledy použitých příkazů.
### > show interfaces
> show interfaces {rozhraní}
>show interfaces eth 0/0/0
Příkaz zobrazuje všechny informace o rozhraních.
### > show session
Zobrazí seznam navázaných spojení.
## > telnet
> telnet <ip addresa|hostname>
>telnet 192.168.1.1
Telnet klient (pro připojení ke vzdáleným systémům).
## > disconect
> disconect <číslo (1 – 16) aktivované sítě >
>disconect 1
Odpojí navázanou relaci.
## > terminal history
> terminal history <velikost bufferu>
>terminal history 20
Příkaz nastaví velikost bufferu pro uchovávání zadaných příkazů.

# Privilegovaný mód (Privileged Mode)
Mód, ve kterém je možno provádět změnu konfigurace.
## # exit
Návrat do uživatelského módu.
## # disable
Návrat do uživatelského módu.
## # setup
Spustí konfigurační utilitu (postupně se formou jednoduchých otázek zeptá na základní konfiguraci).
## # clock set
# clock set <hh:mm:ss>
#clock set 12:35:00
Příkaz nastaví čas.
## # debug
Zapne různé ladicí výpisy. Vypnout tyto výpisy se dají napsáním „no“ + daný příkaz.
### # debug ip routing
Zapne ladící výpisy pro statické routování
### # debug ip rip
Zapne ladící výpisy pro routovací protokol RIP.
### # debug ip igrp
Zapne ladící výpisy pro routovací protokol IGRP.
### # debug all
Zapne všechny ladící výpisky.
### # debug ppp negotiation
Zapne ladící výpisy pro ověřování v protokolu PPP.
## # clear
Resetovací funkce
### # clear arp-cache
Vymaže ARP cache (tabulka obsahující k IP adresám jejich MAC adresy).
### # clear ip route
# clear ip route<* nebo ip adresa>
#clear ip route 192.168.1.1
Vymaže všechny (*) nebo určitý záznam z routovací tabulky.
## # configure terminal
Vstup do konfiguračního terminálu.
## # copy
Zkopíruje …
### # copy flash
# copy flash <ftp | tftp | running-config | startup-config>
#copy flash running-config
Zkopíruje z flash do ftp, tftp, running-config nebo startup-config.
### # copy ftp
# copy ftp <flash | running-config | startup-config>
#copy ftp flash
Zkopíruje z FTP do flash, running-config nebo startup-config.
### # copy runing-config
# copy runing-config <flash | ftp | startup-config | tftp>
#copy runing-config startup-config
Zkopíruje z runing-config do flash, ftp, startup-config nebo tftp
Může se použít také makro:
#rw
které uloží runing-config do startup-config.
### # copy startup-config
# copy startup-config <flash | ftp | runing-config | tftp>
#copy startu-config flash
Zkopíruje z startup-config na flash nebo nahradí aktuální systémovou konfiguraci v ftp, runing-config nebo tftp.
### # copy tftp
# copy tftp <flash | running-config | startup-config>
#copy tftp: 192.168.1.100 flash
Zkopíruje z TFTP do flash, running-config nebo startup-config.
## # reload
Restartuje IOS
## # show
Zobrazí informace:
### # show controllers
# show controllers {rozhraní}
#show controllers seriál 0/0/0
Show controllers je vhodné použít při hledání chyb, když fyzická kontrola spojení není možná. Příkaz zobrazí typ kabelu připojeného u kontroléru, což je velmi účinný nástroj pro nalezení špatných typů kabelů v propojení, vadných kabelů nebo nalezení sériových rozhraní bez kabelů.
### # show interfaces
# show interfaces {rozhraní}
#show interfaces ethernet 0/0
Detailní výpis o jednom/všech interfacích.
#### # show interfaces status
Vypsání informací fyzických interfaců s popisem a stavem v přehledné formě.
#### # show interfaces summary
Stručný seznam všech interfaců se statistikou přenosů.
#### # show interfaces trunk
Informace o existujících truncích.
#### # show interfaces stats
Seznam statistik pro interfacy.
### # show ip
# show ip <další příkaz(y)>
#show ip route
Zobrazení informací, které souvisí s IP.
#### # show ip interface
# show ip interface {interface apod.}
#show ip interface brief
#show ip interface seriál 0/0
Zobrazení informací o ACL a routování na interface .
#### # show ip route
# show ip route {bližší specifikování}
#show ip route rip
Zobrazení směrovací tabulky
#### #show ip protocols
# show ip protocols
#show ip protocols
Vypíše informace o použitém routovacím protokolu a statistiku (např.: administrativní vzdálenost).
#### #show ip ospf
# show ip ospf {bližší specifikování}
#show ip ospf neighbor
Zobrazení informací ohledně OSPF protokolu.
Bližší specifikování mohou být:
- <1 – 65535>: ID procesu
- border-routers: Informace o koncových směrovačích
- database: Shrnutí databáze.
- interface: Informace o interfacích (typ sítě, časovače, cena linky, vznik sousedství v přislušném směru apod.).
- neighbor: Seznam sousedů a informace o nich.
- virtual-links: Informace o virtuálních linkách.
### # show mac-address-table
# show mac-address-table { dynamic | interfaces | static }
#show mac-address-table
#show mac-address-table interfaces fa0
Zobrazí tabulku MAC adres daných portů a jejích přiřazení k VLANám.
Existuje i alternativní zápis:
# show mac address-table { dynamic | interfaces | static }
#show mac address-table dynamic
#show mac address-table interfaces fa0
### # show runing-config [#sh run]
Výpis kompletní konfigurace.
### # show cdp
# show cdp {entry | interfaces | neighbors}
#show cdp neighbors detail
Zobrazí informace o CDP (Cisco Discovery Protocol). CDP pracuje na druhé vrstvě a slouží k zjištění parametrů sousedících (přímo připojených) zařízení – platí to však pokud mají zapnuty tento protokol.
#### # show cdp entry
# show cdp entry <* | word ...>
#show cdp entry *
Zobrazí informace o daném sousedovi.
#### # show cdp interface
# show cdp interface {rozhraní}
#show cdp interface ethernet 0/0/1
Zobrazí informace o rozhraních na kterých běží CDP.
#### # show cdp neighbors
# show cdp neighbors {detail}
#show cdp neighbors
CDP neighbours poskytuje informace o zařízeních, které jsou přímí „sousedé“ za pomocí CDP protokolu. Výpis zobrazuje informace o aktivních zařízeních, ID portu, MAC adresu, IP adresu a název zařízení. Příkaz slouží ke zjištění funkčních spojení mezi vedlejšími zařízeními.
### # show processes
Informace o využití procesoru a běžících procesech.
### # show protocols
Zobrazí, které protokoly jsou aktuálně použité (nakonfigurované).
### # show port-security
# show port-security {bližší specifikování}
#show port-security interface fa0/1
#show port-security address
#show port-security
Zobrazí nastavení zabezpečení na portech.
Bližší specifikování:
- address: Zobrazení nastavení na všech MAC adresách.
- interface: Zobrazení na konkrétním interfacu.
### # show runing-config
Vypsaní běžící konfigurace.
### # show startup-config
Vypsaní startovací konfigurace.
### # show version
Informace o zařízení a verzi IOS.
### # show vlan
Vypíše informace o VLANech (virtuálních sítí)
### # show logging
Informace o loggování a poslední záznamy.
### # show sessions
Informace o aktuálních telnetových spojeních.
### # show ssh
Informace o aktuálních SSH spojeních.
### # show users
Informace o přihlášených uživatelích.
### # show line
Informace o linkách.
### # show spanning-tree
# show spanning-tree [bližší specifikování]
#show spanning-tree
#show spanning-tree detail
#show spanning-tree interface fa0/0
Informace o protokolu spanning-tree
# Konfigurační mód (Configuration mod)
Konfigurace zařízení.
## (config)# end
Návrat do privilegovaného módu.
## (config)# banner
Popisky
### (config)# banner motd
(config)# banner motd <informace>
(config)#banner motd %Hello World%
Nastavení popisu/baneru/informace zařízení (switch, router) začínat a končit řetězec musí stejným jakýmkoliv znakem, který se nesmí objevit uprostřed daného řetězce.
### (config)# banner login
(config)# banner login <informace>
(config)#banner login %Cekame na vase prihlaseni%
Nastavení popisu/baneru/informace zařízení při loginu (řetězec viz banner motd).
## (config)# hostname
(config)# hostname <informace>
(config)#hostname R1
Označení zařízení pro lepší přehlednost. Označení v promptu se změní z „Router(config)#“ na „R1(config)#“.
## (config)# line
(config)# line <specifikace>
(config)#line vty 0 15
Nastavuje způsob přihlašování ke konzoli a virtuálním terminálům.
### (config)# line console
(config)# line console {0}
(config)#line console
Nula se nemusí uvádět, je to totéž. Spuštění nastavení konzolové přístupové linky. Další příkazy viz podkapitola „Nastavení přístupové linky – console“ v kapitole „Nastavení přístupové linky“.
### (config)# line vty
(config)# line vty <id prvního spojení> {id posledního spojení}
(config)#line vty 0 15
Nastavení virtuální terminálové přístupové linky (telnetového připojení) – přístup přes síť. Další příkazy viz podkapitola „Nastavení přístupové linky – vty“ v kapitole „Nastavení přístupové linky“.
### (config)# line aux
(config)# line aux {0}
(config)#line aux
Nula se nemusí uvádět, je to totéž. Nastavení pomocného portu auxialiary. Další příkazy viz podkapitola „Nastavení přístupové linky – aux“ v kapitole „Nastavení přístupové linky“.
### (config)# line tty
(config)# line tty <id prvního spojení> {id posledního spojení}
(config)#line tty 0 15
Nastavení asynchronních sériových portů. Další příkazy viz podkapitola „Nastavení přístupové linky – tty“ v kapitole „Nastavení přístupové linky“.
## (config)# enable
Nastavení zabezpečení (hesla) do privilegovaného módu (enable) – bude požadováno heslo.
### (config)# enable password
(config)# enable password <heslo>
(config)#enable password vrz123buch
Nastavení hesla do privilegovaného módu.
TODO další možností.
### (config)# enable secret
(config)# enable secret <heslo>
(config)#enable secret vrz123buch
Nastavení hesla do privilegovaného módu. Heslo na rozdíl od předchozí verze uloží zašifrovaně.
TODO další možností.
## (config)# logging
(config)# logging <Ip adresa | buffered | console | host | on | userinfo | synchronous>
(config)#logging console warnings
(config)#logging console
(config)#no logging console
Výpis debug informací do terminálu.
## (config)# interface <rozhraní>
(config)# interface <rozhraní>
(config)#interface ethernet 0/0/0
(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
(config-if)#description R2
(config-if)#no shutdown
Zvolení rozhraní, které se dále bude konfigurovat. Více příkazu viz kapitola „Nastavení interfaců“.
## (config)# ip <příkaz>
(config)# ip <příkaz>
(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
Příkazy u routeru:
- access-list:
- default-network:
- dhcp: Nastavení DHCP serveru
- domain:
- domain-lookup:
- domain-name: Nastavení defaultního domain-name
- forward-protocol:
- ftp: Nastavení FTP
- host:
- inspect:
- ips: Systémy pro prevenci průniku
- local: Zadání lokálních nastavení
- name-server: Zadání IP adresy DNS serveru, který se má použit.
- nat: Konfigurační příkazy NAT
- route: Nastavit statických spojení
- ssh: Konfigurace SSH
- tcp: Globální TCP parametry
Příkazy u switchů:
- access-list:
- default-gateway: Zadání výchozí brány (pokud není routing)
- domain:
- domain-lookup:
- domain-name: Nastavení defaultního domain-name.
- ftp: Nastavení FTP.
- host:
- name-server: Zadání IP adresy DNS serveru, který se má použit.
- ssh: Konfigurace SSH

### (config)# ip route
(config)# ip route <cílový subnet> <maska> <ip/typ rozhrani>
(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 serial0/0
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 75.34.21.10
Vytvoření statických spojení – routovacích záznamů.
### (config)# ip default-gateway
Pouze u L2 switchů.
(config)# ip default-gateway <ip brány>
(config)#ip def 192.168.1.1
Zadání výchozí brány
## (config)# router
(config)# router <rip | bgp | eigrp | ospf>
(config)#router rip
(config-router)#version 2
(config-router)#network 10.0.0.0
Nastavení automatického vytvoření routovací tabulky za pomocí různých protokolů. Viz „Nastavení RIP“, „Nastavení EIGRP“ apod.

# Nastavení přístupové linky
# Konfigurace přístupových linek.
## Všeobecná konfigurace přístupových linek
### (config-line)# password
TODO
### (config-line)# login
TODO
### (config-line)# privilege
TODO
### (config-line)# logging
TODO
### (config-line)# motd-banner
TODO
### (config-line)# history
TODO
### (config-line)# exec-timeout
TODO
### (config-line)# default
TODO
### (config-line)# access-class
TODO
## Nastavení přístupové linky – console
Konfigurace konzolové přístupové linky. Do nastavení se dá dostat následovně:
> enable
# config terminal
(config)# line console {0}
(config)#line console 0
Viz všeobecná konfigurace přístupových linek
## Nastavení přístupové linky – vty
Konfigurace virtuální terminalové přístupové linky. Do nastavení se dá dostat následovně:
> enable
# config terminal
(config)# line vty <id prvního spojení> {id posledního spojení}
(config)#line vty 0 15
TODO
## Nastavení přístupové linky – aux
Nastavení pomocného portu auxiliary. Do nastavení se dá dostat následovně:
> enable
# config terminal
(config)# line aux {0}
(config)#line aux 0
TODO?
## Nastavení přístupové linky – tty
Nastavení asynchronního sériového portu. Do nastavení se dá dostat následovně:
> enable
# config terminal
(config)# line tty <id prvního spojení> {id posledního spojení}
(config)#line tty 2 20
TODO?
# Nastavení interfaců
Konfigurace interfaců. Do nastavení interfaců se dá dostat následovně:
> enable
# config terminal
(config)# interface <interface>
(config)#interface serial 0/0

Interfacy mohou být tyto:
- Ethernet
- FastEthernet
- GigabitEthernet
- Serial
- Loopback (virtuální interface)
- Tunnel
- Vlan
- Virtual-Template
- Range
- Dot11Radio
## (config-if)# description
(config-if)# description <popisek>
(config-if)#description R2
Popisek daného interfacu.
## (config-if)# ip
(config-if)# ip <příkaz>
(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Příkazy:
- address
- acces-group
- hello-interval
- helper-address
- inspect
- ips
- mtu
- nat
- ospf
- split-horizon
- summary-address
- virtual-reassembly
### (config-if)# ip address
(config-if)# ip address <ip interfacu> <maska>
(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
Přidání IP adresy k danému interfacu.
### (config-if)# ip ospf
(config-if)# ip ospf <příkaz>
(config-if)#ip ospf cost 390
Přidání parametrů OSPF k danému interfacu.
Příkazy:
- authentication
- authentication-key
- cost
- dead-interval
- hello-interval
- message-digest-key
- network
- priority
#### (config-if)#ip ospf authentication
(config-if)# ip ospf authentication <>
(config-if)# ip ospf authentication …
xxx
#### (config-if)#ip ospf authentication-key
(config-if)# ip ospf authentication-key <password>
(config-if)# ip ospf authentication-key cisco
Nastavení klíče (hesla). Maximální délka hesla je 8 znaků. Toto heslo musí mít všechny sousedící routery stejné, jinak si nebudou moct vyměňovat OSPF informace.
#### (config-if)#ip ospf cost
(config-if)# ip ospf cost <1 - 65535>
(config-if)# ip ospf cost 390
Konfigurace metriky přímo nastavením ceny (cost). Cena linky je určena vydělením referenční šířky pásma šířkou pásma tohoto rozhraní.
Šířka pásma je číslo 1 až 10000000 [KB]. Cena je číslo 1 až 65535.
#### (config-if)#ip ospf dead-interval
(config-if)# ip ospf dead-interval <1 - 65535>
(config-if)# ip ospf dead-interval 40
Zbývající čas (v sekundách), který bude směrovač čekat na přijmutí kontaktního hello packetu od souseda (neigbor) před tím než se prohlásí sousedství za zrušené/mrtvé (dead). Většinou 4x delší než hello-interval. Musí byt stejný jako dead interval u sousedů jinak se nestanou sousedy.
#### (config-if)#ip ospf hello-interval
(config-if)# ip ospf hello-interval <1 - 65535>
(config-if)# ip ospf hello-interval 160
Interval kdy se má posílat Hello packet sousedovi. Musí byt stejný jako hello interval u sousedů jinak se nestanou sousedy.
#### (config-if)#ip ospf message-digest-key
(config-if)# ip ospf message-digest-key <ID klíče> md5 <password>
(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco
Nastavení identifikačního klíče pro OSPF.
ID klíče je identifikátor klíče a může nabývat 1 – 255.
Heslo může nabývat maximálně 16 znaků, které bude následně zahashované (MD5).
ID klíče i heslo musí být na sousedících routerech stejné jinak si nebudou vyměňovat OSPF informace.
Heslo bude v konfiguraci (NVRAM) routeru uložené jako čistý text (plain text) pokud se nepoužije příkaz:
(config)#service password-encryption
#### (config-if)#ip ospf network
(config-if)# ip ospf network <broadcast | point-to-point>
(config-if)# ip ospf network broadcast
???????????????????.
#### (config-if)#ip ospf priority
(config-if)# ip ospf priority <0 - 255>
(config-if)# ip ospf priority 1
Nastavení priority rozhraní.
Priorita 0 – router je nezpůsobilý stát se pověřeným směrovačem (DR) ani záložní (BDR). Čím vyšší číslo tím vyšší priorita a možnost, aby se router stal pověřeným routerem (s nejvyšší prioritou) nebo záložním (druhá nejvyšší priorita). Jsou-li dvě (nebo více) nejvyšší priority se stejnou hodnotou tak se následně pověřuje podle nejvyššího ID routeru.
## (config-if)# ipv6
(config-if)# ipv6 <příkaz>
(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:2101::1/128
Příkazy:
- address
- dhcp
- eigrp
- enable
- hello-interval
- mtu
- nat
- nd
- ospf
- rip
- summary-address
- traffic-filter
### (config-if)# ipv6 address
(config-if)# ipv6 address <ipv6>
(config-if)#ipv6 address 2002:C0A8:2101::1/128
Přidání IPv6 k danému interfacu.
## (config-if)# clock rate
(config-if)# clock rate <frekvence>
(config-if)#clock rate 64000
Nastavení časování na interfacu s označením DCE
## (config-if)# shutdown
(config-if)# shutdown
(config-if)#shutdown
Vypnutí daného interfacu.
Pro opětovné zapnutí (nebo první zapnutí) slouží příkaz:
(config-if)#no shutdown
## (config-if)# switchport
(config-if)# switchport <příkaz>
(config-if)#switchport mode access
Sada příkazu na portu pod switchem.
### (config-if)# switchport access
### (config-if)# switchport mode
### (config-if)# switchport native
### (config-if)# switchport nonegotiate
### (config-if)# switchport port-security
### (config-if)# switchport priority
### (config-if)# switchport trunk
### (config-if)# switchport voice

## (config-if)# bandwith
(config-if)# bandwith <1 – 10000000>
(config-if)#bandwith 64
Konfigurace metriky pomocí šířky pásma (rychlost/šířka pásma) v kilobitech. Používá se například u protokolu OSPF.

# Nastavení RIP
Info:
- IGP (Interior Gateway Protocol) – Vnitřní protokol
- DV (Distance Vektor) – Vektor vzdálenosti – (typ algoritmu)
- Classful – Třídní (RIPv1); Classless – Beztřídní (RIPv2)
- AD (Administrative Distance) – Administrativní vzdálenost – 120
- Kód – R
Spuštění konfigurace protokolu RIP se provede následovně:
> enable
# config terminal
(conf)# router rip
## (conf-router)# version
(conf-router)# version <1 | 2>
(conf-router)#version 2
Nastavení verze protokolu RIP (verze 1 se již téměř vůbec nepoužívá).
Při použití následujícího příkazu:
(conf-router#no version 2
Přepne zpět do verze 1, ale přijímat bude aktualizace jak verze 1 tak verze 2. Vysílat však bude jen ve verzi 1.
## (conf-router)# auto-summary
(conf-router)# auto-summary
Použití u RIP verze 2. Zapne se funkce automatické sumarizace, které je stejné jak u RIP verze 1. Sumarizace na hranici plné třídy. Tato funkce se ve verzi 2 nachází díky zpětné kompatibilitě k verzi 1.
U RIP verze 2 se z pravidla používá spíše následující příkaz, který vypne sumarizaci v rámci plné třídy tzv. classless (beztřídní):
(conf-router)#no auto-summary

## (conf-router)# network
(conf-router)# network <subnet>
(conf-router)#network 192.168.0.0
Zpřístupní směrování na ip 192.168.0.0 a jím přiřazeným hostům. V daném případě budou zpřístupněný IP adresy od 192.168.0.0 až po 192.168.255.255.
(conf-router)#network 10.0.0.0
Nyní bude rozsah zpřístupnění pro routování od 10.0.0.0 až po 10.255.255.255.
(conf-router)#network 10.0.1.0
Nyní bude rozsah zpřístupnění pro routování od 10.0.1.0 až po 10.0.1.255 u RIP verze 2 jinak opět 10.0.0.0 až po 10.255.255.255.
Nejvhodnější je použít IP adresy sítě jaké jsou uvedené v routovací tabulce za pomocí příkazu (RIP verze 2):
(conf-router)#do show ip route
Nyní stačí jen zapsat ip adresy které jsou s příznakem C (conected). Viz obrázek:
Tip: IP adresa se nemusí ručně opisovat stačí jen zatáhnout a kliknout prostředním tlačítkem – funkční jen GNU Linux.
Ukázka rozdílu RIP verze 1 a 2 v příkazu network:
Máme podsíť (subnet) 10.0.1.0. Ve verzi 2 se zapíše:
(conf-router)#network 10.0.1.0
U verze 1 se musí zapsat však celá třída:
(conf-router)#network 10.0.0.0
Samozřejmě pokud se u verze 1 zadá nějaká podsíť jako ve verzi 2, tak se to zkonvertuje na třídní IP adresu (10.0.1.0 → 10.0.0.0)
## (conf-router)# default-information
(conf-router)# default-information originate
?????????????????????????
## (conf-router)# distance
(conf-router)# distance <1 – 255>
(conf-router)# distance 3
Nastavení administrativní vzdálenosti.
## (conf-router)# passive-interface
(conf-router)# passive-interface <interface>
(conf-router)#passive-interface FastEthernet 0/0/1
Rozhraní na kterém se má potlačit vysílání update. Naslouchat však stále bude.
## (conf-router)# redistribute
(conf-router)# redistribute <směrovací protokol>
(conf-router)#redistribute ospf 1
????????
## (conf-router)# timers
(conf-router)# timers basic <Interval 1> <Interval 2> <Interval 3> <Interval 4>
(conf-router)#timers basic 30 180 180 240
- Interval 1 (update): interval mezi updaty.
- Interval 2 (invalid): tento interval slouží, jak dlouho se má čekat při neobdržení směrovací tabulky před tím, než se označí za neplatnou.
- Interval 3 (holddown): pokud tento interval vyprší je daná cesta označena jako neplatná.
- Interval 4 (flush): pokud tento interval vyprší je uchovaná neplatná cesta vymazána.

## # debug ip rip
# debug ip rip
(conf-router)#do debug ip rip
Zapnutí vypisování aktivit RIP v reálném čase.
Pozor: používat pouze při ladění, protože se jinak zbytečně zatěžuje router.
Vypnout se dá následovně:
#undebug all
vypne veškeré ladění. Nebo použít příkaz:
#undebug ip rip
pro vypnuti ladění RIP.

# Nastavení EIGRP (vektor vzdálenosti)
Info:
- IGP (Interior Gateway Protocol) – Vnitřní protokol
- DV (Distance Vektor) – Vektor vzdálenosti – (typ algoritmu)
- Classless – Beztřídní
- AD (Administrative Distance) – Administrativní vzdálenost – 90
- Kód – D
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) je směrovací protokol typu vektor vzdálenosti (vylepšený), beztřídní směrovací protokol . EIGRP, je vylepšení protokolu Cisco IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).
EIGRP obsahuje několik funkcí, které se běžně nevyskytují v jiných směrovacích protokolech typu vektor vzdálenosti jako jsou RIP nebo IGRP. Mezi ně patří:
- spolehlivý transportní (L4) protokol RTP (Reliable Transport Protocol),
- omezené aktualizace,
- konvergentní algoritmus DUAL (Diffusing Update Algorithm),
- vytváření vztahů sousedství (adjacencies),
- tabulky Sousedů (neighbor) a Topologickou (topology).
Spuštění konfigurace protokolu OSPF se provede následovně:
> enable
# config terminal
(conf)# router eigrp <číslo AS>
Číslo AS (Autonomous system – autonomní systém) může nabývat hodnot 1 až 65535. Číslo AS odlišuje jeden AS od jiného AS v síti – Odlišné AS primárně mezi sebou nekomunikuji pokud se nepoužije redistribuce. AS je v podstatě i zároveň id procesu EIGRP
Vypnout směrovací protokol EIGRP (pro daný AS) se dá následovně:
(conf)# no router eigrpv <číslo AS>
## (config-router)# network
(config-router)# network <subnet> {pseudo maska}
(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
Pokud se neuvede inverzní maska (pseudo/wildcard mask), tak se bere classfull mask.
Pseudo maska je vlastně invertovaná neboli negovaná maska. V tomto případě je rozsah od 192.168.1.0 až 192.168.1.255. Pokud bude pseudo maska například 0.0.0.3 tak je rozsah od 192.168.1.0 až 192.168.1.3. Skutečně to může byt jinak. Když se zadá například IP adresa 10.0.0.0 a wildcard 255.255.255.255 tak se budou brát všechny podsítě i s jejími maskami jako je například 10.0.1.0/27, 10.0.2./24, atd. Ale je to méně škálovatelné než když se zadají všechny podsítě ručně!
## Cena metriky
### (config-if)# bandwidth
(config-if)# bandwith <1 – 10000000>
(config-if)#bandwith 64
Konfigurace ceny metriky (cost) pomocí šířky pásma (rychlost/šířká pásma) v kilobitech. Slouží k výpočtu metriky.
### (config-router)# metric
(config-router)# metric weights <tos> <k1> <k2> <k3> <k4> <k5>
(config-router)#metric weights 0 1 0 1 0 0
Nastavení metriky:
- tos (type of service) může nabývat hodnot od 0 do 8. Defaultně je nastavena 0.
  Pozn.: tos je odkaz na původní protokol IGRP, zamýšlející směrování podle typu služby. Protože to ale nebylo nikdy zavedeno do praxe, je pole tos v tomto příkaze vždy nastaveno na 0.
- K1 (bandwith) může nabývat hodnot od 0 do 256. Defaultně je nastavena 1.
- K2 (load) může nabývat hodnot od 0 do 256. Defaultně je nastavena 0.
- K3 (delay) může nabývat hodnot od 0 do 256. Defaultně je nastavena 1.
- K4 (reliability) může nabývat hodnot od 0 do 256. Defaultně je nastavena 0.
- K5 (reliability) může nabývat hodnot od 0 do 256. Defaultně je nastavena 0.
S implicitním nastavením je metrika EIGRP redukována na nejpomalejší šířku pásma plus součet všech zpoždění odchozích rozhraní z lokálního směrovače do cílové sítě.
Aby mohly dva směrovače zformovat vztah sousedství v EIGRP, musí jim vzájemně souhlasit hodnoty K1 až K5.
Vzorce pro výpočet metriky:
- Defaultní metrika (implicitní formule):
  K1 * bandwidth + K3 * delay
- Kompletní metrika (kompletní formule):
  (K1 * bandwidth + {K2 * bandwidth}over{256 - load} + K3 * delay) * {{K5}over{reliability + K4}}

Při výpočtu metriky se používají následující hodnoty:
- bandwith (referenční šířka pásma):
  256*{{10 000 000}over{nejnižší šířka pásma na trase do cíle }}
- delay (zpoždění):
  {256 * (součet zpoždění na cestě do cíle)}over{10}
Nejlepší cesta (s nejmenší metrikou, feasible distance) je ta s největší šířkou pásma a s nejmenším zpožděním.
### # show ip protocols
#show ip protocols
Pro zobrazení aktuální (případně defaultní) nastavené metriky (i jiných informací) K1 až K5. Metrika se nachází (u EIGRP) na řádku: EIGRP metric weight.
### #show interface
#show interface {interface}
#show interface ethernet 0/0
Získání aktuálních hodnot vah metriky na daném rozhraní:
- BW (bandwith/přenosová rychlost): je zobrazená v Kb (Kbit)
- DLY (delay/zpoždění): doba potřebná pro cestu paketu k cíli v μs (usec – mikro sekundách).
- rely (reliability/spolehlivost): měřítko pravděpodobností, že linka selže respektive jak často se vyskytují chyby na lince (1 [1/255] – nespolehlivá linka, 255 [255/255] – spolehlivá linka) během aktuálních posledních 5 minut.
- load (load/zatížení): aktuální využití (zatížení) linky (0 [0/255] – nevyužívaná linka, 1 [1/255] – minimálně využívaná linka, 255 [255/255] – plně zatížená linka).
## (config-if)# ip bandwidth-percent eigrp
(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp <AS> <procento>
(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 150
Tento příkaz slouží k nastavení skutečného rozsahu přenosové kapacity (bandwidth - šířky pásma), které může být EIGRP použito na daném rozhraní pro výměnu směrovacích informací.
AS – Autonomní systém
procento – jaké procento (z příkazu „(config-if)#bandwidth“ ) se má použit k nastavení skutečného rozsahu bandwidth.
Procenta mohou byt i převyšující čísla 100 (100%) z důvodu nastavení nižšího bandwidth než je reálná (resp teoretická) hodnota. Defaultně je u EIGRP nastaveno na 50%. Takto nastavený bandwidth (na nižší hodnotu) je užitečné pro určité práce s metrikou (například: aby linka byla úmyslně použita jako záložní a přitom chceme použít její plnou přenosovou kapacitu).
## Automatická a manuální sumarizace
### (conf-router)# auto-summary | Automatická sumarizace
(conf-router)# auto-summary
Zapne se funkce automatické sumarizace. Sumarizace na hranici plné třídy (classful).
U EIGRP se z pravidla používá spíše následující příkaz, který vypne sumarizaci v rámci plné třídy tzv. classless (beztřídní):
(conf-router)#no auto-summary
Od verze IOS 12.2 je automatická sumarizace implicitně vypnutá.
Špatně navržená síť s nesouvislými podsítěmi může mít problémy s konektivitou, jestliže je funkce automatické sumarizace zapnutá. Například: jestliže by dva směrovače inzerovaly stejnou síť 172.16.0.0/16, když by ve skutečnosti bylo třeba, aby inzerovaly dvě různé sítě 172.16.10.0/24 a 172.16.20.0/24. Pro tyto případy se používá manuální sumarizace.
### (config-if)# ip summary-address eigrp | Ruční sumarizace
(config-if)# ip summary-address eigrp <číslo AS> <subnet> <maska> {AD}
(config-if)#ip summary-address eigrp 1 10.10.0.0 255.255.0.0 75
Zapnutí manuální sumarizace na konkretním rozhraní (interface)
- číslo AS: číslo autonomního systému.
- subnet: podsíť, která se má sumarizovat.
- maska: maska sumarizované sítě.
- AD: administrativní vzdálenost (Administrative Distance) nabývá hodnot od 1 do 255. Defaultní hodnota je 5.
## (config-router)# variance
(config-router)# variance <1 – 128>
(config-router)#variance 50
Příkaz variance (variace) slouží k vyvažování zátěže - nestejnoměrné vyvažování zátěže (unequal cost path load balancing). Standardně se zvolí cesta s nejnižší metrikou (FD), pokud je však těchto cest více (mají stejné FD), tak se použije stejnoměrné vyvažování zátěže. Pokud se použije tato funkce, tak se použijí všechny cesty, které mají metriku menší neborouvnou variance * FD tudíž platí tento vztah: metrika<= variance * FD .
Použijí se samozřejmě cesty, které jsou FS (feasible successor) – splňující podmínku RD < FD (RD - Inzerovaná vzdálenost [Reported Distance]; FD - Přípustná vzdálenost [Feasible Distance]). To znamená, že cesta od souseda do cíle je menší než nejkratší cesta.
## Autentizace
??? V tomto se moc nevyznám – neměl jsem možnost vyzkoušet (packettracer nepodporuje)!!!
### (config-if)# ip authentication mode eigrp | Hashování
(config-if)# ip authentication mode eigrp <AS> md5
(config-if)#ip authentication mode eigrp 1 md5
Tento příkaz zapne MD5 hashovací funkci k autentizací EIGRP paketů na daném rozhraní pro daný AS (autonomní systém).
### (config-if)# ip authentication key-chain eigrp | Zapnuti autentizace
(config-if)# ip authentication key-chain eigrp <AS> <název skupiny>
(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 1 michalangelo
Tento příkaz zapne autentizaci EIGRP paketů na daném rozhraní pro daný AS (autonomní systém) za pomocí skupiny klíčů.
název skupiny – skupina klíčů (key chain): jméno skupiny klíčů, které se mají použit k autentizaci.
### (config)# key chain | Skupina klíčů
(config)# key chain <název skupiny>
(config)#key chain michalangelo
Určuje pojmenovanou skupinu klíčů (key chain). Názeve skupiny musí souhlasit s názvem, které je uvedeno příkazem „ip authentication key-chain eigrp“ na rozhraní.
#### (config-keychain)# key | ID klíče
(config-keychain)# key <ID klíče>
(config-keychain)#key 1
Určení čísla klíče (ID klíče). Rozsah klíčů je od 1 do 2147483647. Identifikační čísla klíčů nemusí být na sebe navazující. V řetězci musí být definován nejméně jeden klíč.
##### (config-keychain-key)# key-string | Řetězec klíče
(config-keychain-key)# key-string <řetězec>
(config-keychain-key)#key-string tajneheslo
Urečení hesla (řetězce) klíče. Řetězec může obsahovat od 1 do 80 alfanumerických znaků (malá i velká písmena), s výjimkou prvního znaku, který nemůže být číslice.
##### (config-keychain-key)# accept-lifetime starttime
(config-keychain-key)# accept-lifetime start-time {infinite | end-time | duration | seconds}
(config-keychain-key)#accept-lifetime ???
????
##### (config-keychain-key)# send-lifetime starttime
(config-keychain-key)# accept-lifetime start-time {infinite | end-time | duration | seconds}
(config-keychain-key)#accept-lifetime ???
????
## Výpisy a kontrola stavu provozu
### # show ip eigrp neighbors | Výpis sousedů
# show ip eigrp neighbors {detail | AS}
#show ip eigrp neighbors detail
Vypíše tabulku sousedů. Pokud se zapíše i detail, tak se zobrazí detailní tabulka, kde se ověřuje zda je soused nastaven jako hraniční směrovač (stub router). Nebo zobrazí jen pro určitý AS (autonomní systém).
### # show ip eigrp interfaces | Informace rozhraní
# show ip eigrp interfaces {rozhraní | AS}
#show ip eigrp neighbors serial 0/0
Vypíše seznam informací o každém rozhraní (bez parametru), určitém rozhraní (parametr např.: seriál 0/0), nebo AS (číslo autonomního systému, např.: 1).
### # show ip eigrp topology | Tabulka topologie
# show ip eigrp topology {IP | AS | all-links}
#show ip eigrp topology
#show ip eigrp topology all-links
Vypíše tabulku topologie – kde se nacházejí přípustní následníci (feassible successors).
IP – s
AS – s
all-links – Zobrazí tabulku topologie včetně cest, které nesplňují podmínku přípustnosti (feasibility condition). Zobrazuje všechny možné cesty do cílové sítě.
### # show ip eigrp traffic | Traffic
# show ip eigrp traffic {AS}
#show ip eigrp traffic
Vypíše počet a typ vyslaných a přijatých paketů. Případně jen pro určitý AS (autonomní systém).
### # show ip route eigrp | EIGRP routovací tabulka
# show ip route eigrp
Vypíše seznam směrovací tabulky pouze se záznamy protokolu EIGRP.
## Odstraňování závad – Debug
### # debug eigrp fsm
# debug eigrp fsm
Živý výpis událostí a akci prováděné algoritmem DUAL související s EIGRP metrikou přípustných následníků – FSM (Feasible Successor Metrics).
### # debug eigrp packets
# debug eigrp packets
Živý výpis události a akce související s EIGRP pakety. Typy informací o packetu: UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO a ACK.
### # debug eigrp neighbor
# debug eigrp neighbor
Živý výpis událostí související s EIGRP sousedy.
### # debug ip eigrp neighbor
# debug ip eigrp neighbor
Živý výpis událostí související s EIGRP sousedy pro protokol IP.
### # debug ip eigrp notifications
# debug ip eigrp notifications
Živý výpis oznámení události EIGRP.
# Nastavení OSPF (stav linky)
Info:
- IGP (Interior Gateway Protocol) – Vnitřní protokol
- LS (Link State) – Stav linky – (typ algoritmu)
- Classless – Beztřídní
- AD (Administrative Distance) – Administrativní vzdálenost – 110
- Kód – O
Spuštění konfigurace protokolu OSPF se provede následovně:
> enable
# config terminal
(conf)# router ospf <ID procesu>
Identifikace procesu může nabývat hodnot 1 až 65535. Identifikátor procesu pouze odlišuje jeden proces od jiného na jednom zařízení (nesouvisí s OSPF oblasti – OSPF area).
Některé příkazy jsou uvedené i v nastavení interface v části (config-if)# ip ospf.
## (config-router)# network
(config-router)# network <subnet> <pseudo maska> area <0 – 255>
(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Ip adresa podsítě (subnet) s inverzní maskou (pseudo/wildcard mask).
Pseudo maska je vlastně invertovaná neboli negovaná maska. V tomto případě je rozsah od 192.168.1.0 až 192.168.1.255. Pokud bude pseudo maska například 0.0.0.3 tak je rozsah od 192.168.1.0 až 192.168.1.3. Skutečně to může byt jinak. Když se zadá například IP adresa 10.0.0.0 a wildcard 255.255.255.255 tak se budou brát všechny podsítě i s jejími maskami jako je například 10.0.1.0/27, 10.0.2./24, atd. Ale je to méně škálovatelné než když se zadají všechny podsítě ručně!
Area je identifikace oblasti OSPF.
## (config-router)# log-adjacency-changes
(config-router)# log-adjacency-changes {detail}
(config-router)#log-adjacency-changes detail
Nastaví směrovač tak, aby posilal systémové logovací zprávy (syslog mesage), když nastane změna stavu mezi OSPF sousedy. Defaultně je zapnuto:
(config-router)#log-adjacency-changes
bez příkazu „detail“. Tudíž vypisuje jen událost zapnuto/vypnuto.
## (config)# interface loopback
(config)# interface loopback <0 – 2147483647>
(config)#interface loopback 0
Vytvoří se virtuální rozhraní.
### (config-if)# ip address
(config-if)# ip address <IP> <Maska>
(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
Přiřazení právě jedné IP adresy (IP adresa sítě) do virtuálního rozhraní.
Identifikace routeru (OSPF router ID) tak zvaná zpětná smyčka.
## (config-router)# router-id
(config-router)# router-id <IP>
(config-router)#router-id 10.1.1.1
Nastavení identifikatoru routeru (Router ID).
Pokud je již proces aktivní, tak nový identifikátor routeru bude použít až po restartu OSPF nebo restartu systému (IOS).
Statický identifikátor směrovače lze smazat následovně:
(config-router)#no router-id 10.1.1.1
Pokud opět je proces aktivní, tak předchozí nastavení ID routeru bude použito po restartu IOS nebo OSPF.
Restart (reload) IOS se provede příkazem:
(config-router)#do reload
## DR a BDR
DR (Designated Router) pověřený router. BDR (Backup Designated Router) záložní pověřený router. Např v místech kde je více routeru propojeno switchem (router → router to nemá smysl).
### Router(config-if)#ip ospf priority
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip ospf priority.
## Cena metriky (cost)
### (config-if)# bandwith
(config-if)# bandwith <1 – 10000000>
(config-if)#bandwith 64
Konfigurace ceny metriky (cost) pomocí šířky pásma (rychlost/šířká pásma) v kilobitech.
Alternativou je příkaz (např):
Router(config-if)#ip ospf cost 1564
### (config-if)# ip ospf cost
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip ospf cost.
## Autentizace
### (config-router)# area
(config-router)# area <oblast> authentication {message-digest}
(config-router)#area 0 authentication
Bez příkazu „message-digest“ je tzv. jednoduchá autentizace – nešifrovaná – heslo bude posíláno nešifrovaně (plain text).
S příkazem „message-digest“ je šifrovaná autentizace kdy bude heslo zahashovano pomocí MD5.
### (config-if)# ip ospf authentication-key
Jednoduchá autentizace.
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip ospf authentication-key.
### (config-if)# ip ospf message-digest-key
Šifrovaná autentizace.
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip ospf message-digest-key.
## Intervaly
### (config-if)# ip ospf hello-interval
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip ospf hello-interval.
### (config-if)# ip ospf dead-interval
Viz Nastavení interface → (config-if)# ip sopf dead-interval.
## Propagace implicitní cesty
### (config)# ip route
(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <interface | IP>
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/1
Nastaví se statický routovací záznam s IP 0.0.0.0 a maskou 0.0.0.0 pro daný interface.
Následně se musí nastavit: „(config-router)#default-information origi nate“ viz dále.
### (config-router)# default-information originate
(config-router)# default-information originate {always}
(config-router)#default-information originate
Bez příkazu always: Nastaví, aby byla implicitní cesta propagována na všechny routery OSPF.
S příkazem always: Nastaví, aby byla implicitní cesta propagována na všechny routery OSPF i když není žádná nastavená (některé IOS nemusí obsahovat always – např. Packettracer 5.3.2.0027).
Obvykle nastaveno na vstupním nebo bránovém (gateway) routeru (ASBR – Autonomous System Boundary Router).
## # debug ip ospf events
# debug ip ospf <adj | events>
#(conf-router)#do debug ip ospf events
Zapnutí vypisování aktivit OSPF v reálném čase.
Pozor: používat pouze při ladění, protože se jinak zbytečně zatěžuje router.
Vypnout se dá následovně:
#undebug all
vypne veškeré ladění. Nebo použít příkaz:
#undebug ip ospf events
pro vypnuti ladění OSPF events.
## # show ip protocols
Tímto výpisem se dá zjistit administrativní vzdálenost (Distance)
## (config-router)# area
(config-router)# area <oblast> <příkaz>
(config-router)#area 0 authentication
Oblast nabývá hodnot 0 – 4294967295 nebo ID oblasti ve formátu IP adresy.
Příkazy mohu být:
- Authentication: zpřístupní jednoduchou autentizaci (heslo bude posíláno v čistém textu)
- Default cost: ???
- Nssa: specifikuje NSSA oblast
- Stub: specifikuje stub oblast
- Virtual-link: definuje virtuální linky a jejích parametry

# Nastavení STP
Spanning tree protocol
# Nastavení VTP
# VLAN Trunking Protocol nám pomáhá … TODO
# Nastavení VLAN
Obecný postup při konfiguraci VLAN:
- Nastavit VTP
- Vytvořit VLANy.
- Staticky přiřadit porty do VLAN.
- Ověřit konfiguraci VLAN.
- Povolit trunk mezi switchi.
- Ověřit konfiguraci trunků.
## Vytvoření VLAN
(config)# vlan <VLAN ID>
(config)#vlan 100
(config-vlan)#name MGMT
Standardní rozsah VLAN ID :
- čísla od 1 do 1005
- 1002 až 1005 jsou určeny pro Token Ring a FDDI VLAN
- ID 1 a 1002 až 1005 jsou vytvářeny automaticky a nemohou být odstraněny
- konfigurace VLAN jsou uloženy v souboru vlan.dat ve flash paměti switche
- VTP (VLAN trunking protocol) pracuje pouze s tímto rozsahem ID
Rozšířený rozsah VLAN ID :
- čísla od 1006 do 4094
- používaný zejména poskytovateli
- poskytují méně funkcí oproti standardním
- ukládají se do „running-config“
- VTP je nepodporuje
V módu VLAN (config-vlan) je pouze jeden příkaz a to „name“ k vytvoření názvu VLANy pro lepší přehlednost. Není však povinné nastavovat jméno VLANy. Nenastaví-li se jméno VLANy, bude mít automatický přiřazené jméno podle čísla doplněné o nuly. Pokud nepojmenujeme VLANu číslo 30, bude se jmenovat VLAN0030.
## Přiřazení režimu portu k VLAN
### Statické VLAN
(config)# interface <port>
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan <VLAN ID>
(config)#interface range fa0/1 – 5
(config-if)#switchport mode access
(config-if)#switchport access vlan 10
Zadáte-li VLAN ID, které neexistuje (nebylo ještě vytvořené), vytvoří si jej switch automaticky.
Access port může byt zařazen pouze v jedné VLAN
### Dynamické VLAN
Dynamické VLAN se moc často nevyužívají.
Příslušnost k VLAN je definována na serveru (VMPS), který portu přidělí VLAN na základě MAC adresy zařízení připojeného k portu. Výhodou je možnost přepojit zařízení do jiného portu (nebo switche) bez nutnosti další rekonfigurace.
TODO
### Voice VLAN
(config)#interface fa0/1
(config-if)#mls qos trust cos
(config-if)#switchport voice vlan 110
(config-if)#switchport mode access
(config-if)#switchport access vlan 10
Nakonfigurovaný port pro připojení IP telefonu (patřící do voice VLAN 110), přes který je připojen PC (patřící do VLAN 10). Příkaz „mls qos trust cos“ nastavuje prioritu hlasových služeb – musí být nastaveno v celé síti.
TODO
### Trunk
(config)# interface <port>
(config-if)# switchport <trunk mód>
(config)#interface fa0/1
(config-if)#switchport mode trunk
Trunk mód:
on (výchozí) – zapnuto – Port stále vysílá DTP rámce (advertisments) vzdálenému portu, že je v trunk režimu, bez ohledu na odpověď vzdáleného portu.
(config-if)# switchport mode trunk
dynamic auto – automatický režim – Port oznamuje, že může být trunk, ale není to nutné, výsledný stav záleží na vzdáleném portu – pokud je on nebo auto, výsledkem bude trunk, jinak ne.
(config-if)# switchport mode dynamic auto
dynamic desirable – požadovaný režim – Port oznamuje, že chce být trunk, pokud to půjde. Jestliže vzdálený režim je „on“, „auto“ nebo „desirable“, výsledkem je trunk, jinak ne.
(config-if)# switchport mode dynamic desirable
off DTP – vypnuté DTP – Port neoznamuje svůj stav a nerozhoduje o něm dynamicky – je vhodné pro trunk spojení se switchi jiných výrobců než Cisco.
(config-if)# switchport nonegotiate
Souhrnná DTP tabulka interakcí trunk módů:
	Dynamic auto	Dynamic desirable	Trunk	Access
Dynamic auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Nedoporučováno
Access	Access	Access	Nedoporučováno	Access

K zjištění aktuálního stavu portu slouží příkaz:
#show dtp interface
Nyní stačí přiřadit VLANy pro trunk případně nastavit nativní VLANu.
#### Přiřazení nativní VLAN
(config-if)# switchport trunk native vlan <VLAN ID>
(config-if)#switchport trunk native vlan 100
Přiřazení nativní VLAN.
Pokud switch dostane na trunk port neoznačený rámec (untagged), předá jej do nativní VLAN – podle PVID (výchozí nastavení nativní PVID je VLAN 1). Pokud switch dostane na trunk port označený rámec (tagged – s označením VLAN), zahodí jej, nejsou-li dané VLANy povolené (allowed).
#### Povolení označených VLAN
(config-if)# switchport trunk allowed vlan <specifikování>
(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 30
Pokud switch dostane na trunk portu označený rámec (tagged – s označením VLAN), který je povolený, pak se nezahodí. V opačném případě se zahodí.
Specifikování:
Zapsání přímo konkrétní VLAN ID – povolená bude pouze tato jediná VLAN. Pokud byly předtím už nastavené jiné VLANy, budou smazány. Často se toto zaměňuje s add!
(config-if)# switchport trunk allowed vlan <VLAN ID>
(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Parametr add – přidá do seznamu povolených VLAN.
(config-if)# switchport trunk allowed vlan add <VLAN ID>
(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 20
Parametr all – přidá veškeré VLANy.
(config-if)# switchport trunk allowed vlan all
Parametr except – přidá veškeré VLANy vyjma této konkrétní.
(config-if)# switchport trunk allowed vlan except <VLAN ID>
(config-if)#switchport trunk allowed vlan except 1
Parametr none – žádné povolené VLANy.
(config-if)# switchport trunk allowed vlan none
Parametr remove – smaže konkrétní VLANu ze seznamu povolených VLAN.
(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove <VLAN ID>
(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 10
## Doporučené show příkazy
Ověření konfigurace VLAN
#show vlan brief
Zobrazí seznam všech VLAN, jejích stav a porty, které do nich patří.
TODO strana cca 32 v PDF CCNA3.
Využito na zpracování:
Seminární práce do předmětu CC3
Hledání chyb na směrovačích
Autoři:
Pavel Pop (xpoppa00)
Petr Jurča (xjurca04)
Datum obhajoby: 9.4.2007
http://cs.wikibooks.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkazy_Cisco_IOS
http://www.samuraj-cz.com